## Slide 1
FACULTY OF NURSING
KHOA ĐIỀU DƯỠNG
http://kdieuduong.duytan.edu.vn/
LIỆU PHÁP OXY
Oxygen Therapy
CN Phan Thị Hằng

## Slide 2: LIỆU PHÁP OXY
Định nghĩa: là cung cấp oxy cho
người bệnh một cách có kiểm soát.
Mục đích: Phòng hoặc giảm
tình trạng thiếu oxy.
Chỉ định: Bất cứ bệnh nhân nào
có sự oxy mô không đủ.

## Slide 3: NGUYÊN NHÂN THIẾU OXY
Môi trường thiếu oxy
Chướng ngại vật ở đường hô hấp
Hạn chế hoạt động của lồng ngực
Cản trở sự khuyếch tán của khí trong phổi
Rối loạn vận chuyển oxy trong máu
Tổ chức không sử dụng được oxy
1
2
3
4
5
6

## Slide 4: Môi trường thiếu oxy
Đuối nước
Trên cao
Hầm mỏ
Ô nhiễm

## Slide 5: Chướng ngại vật ở đường hô hấp
Khối u
- Hen phế quản
- Viêm TPQ co thắt
- Bạch hầu họng –
thanh quản
Dị vật đường thở
Co thắt, phù nề,dịch tiết
- Sặc thức ăn
- Sặc nước
Vật lạ
- Khối u đường thở
- Khối u bên ngoài
chèn ép vào
đường thở
- Sặc thức ăn
- Sặc nước
Vật lạ
- Khối u đường thở
- Khối u bên ngoài
chèn ép vào
đường thở

## Slide 6: Hạn chế hoạt động của lồng ngực
Liệt cơ hô hấp do
tổn thương thần kinh
Suy giảm chức năng
Trung khu hô hấp
Viêm não
Chấn thương lồng ngực
Gãy xương sườn
Chấn thương cột sống cổ - ngực
Vẹo cột sống
Chấn thương sọ não
Tai biến mạch máu não
Tràn khí, tràn dịch màn phổi

## Slide 7: Cản trở sự khuyếch tán khí trong phổi
Viêm phổi
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Khí phế thủng
Khối u ở phổi
...
Hình ảnh phế nang trong viêm phổi

## Slide 8: Rối loạn vận chuyển oxy trong máu
Tim mạch
Ngộ độc
Suy tim: suy tim độ II,III
Trụy tim mạch
Tim bẩm sinh
Ngộ độc khí CO
Ngộ độc Methemoglobin
Thiếu máu
Thiếu máu cấp tính
Thiếu máu nặng

## Slide 9: Tổ chức không sử dụng được oxy
Thiếu cơ chất
( Thiếu ăn, Đái tháo đường, suy nhược…)
Gây thiếu:
- Sinh tố
- Men hô hấp tế bào
Nhiễm độc các chất ức chế hô hấp tế bào
- Thuốc ngủ
- H2S, Fluorua, Cyanua
- Các chất độc tạo ra trong quá trình nhiễm khuẩn, u độc…

## Slide 10: DẤU HIỆU THIẾU OXY
Tùy thuộc vào tuổi, sức khoẻ, tình trạng bệnh lý
hiện tại và mạn tính của bệnh nhân. Dấu hiệu của
thiếu ôxy gồm có:
- Mạch nhanh.
- Thở nhanh, nông, khó thở.
- Bồn chồn, chóng mặt.
- Cánh mũi phập phồng.
- Co kéo khoảng gian sườn và hõm ức.
- Xanh tím.

## Slide 11: NGUYÊN TẮC TIẾN HÀNH
Phòng chống cháy nổ
Đúng liều lượng, phương pháp
Phòng tránh nhiễm khuẩn
Phòng tránh khô đường hô hấp
Notes: Đúng liều lượng, phương pháp
  Theo chỉ định của bác sĩ.
  Ngộ độc oxy:[O2] >50%
  Sử dụng nồng độ oxy thấp nhất cần thiế
Phòng tránh nhiễm khuẩn
  Oxy là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nhanh vì vậy cần bảo đảm vô khuẩn trong quá trình cung cấp oxy.
Phòng tránh khô đường hô hấp
  Làm ẩm oxy trước khi đi vào phổi.
  Cho bệnh nhân uống thêm nước nếu có thể.

## Slide 12: Phòng chống cháy nổ

## Slide 13: HỆ THỐNG CUNG CẤP OXY
Hệ thống Oxy di chuyển được
(Oxygen cylinder)
Hệ thống Oxy âm tường
(Wall – outlet oxygen)

## Slide 14
Hệ thống làm ẩm Oxy

## Slide 15: DỤNG CỤ CUNG CẤP OXY
Canul mũi
Mặt nạ
Lều oxy
Catheter qua NKQ

## Slide 16: Canul mũi (Nasal Cannula)
Canul cung cấp nồng độ oxy tương đối thấp
(24-44%) ở thể tích 2-4 lít/phút
Tương đối thoải mái, rẻ tiền.
Khi thể tích oxy trên 6 lít/phút
 nuốt không khí
 niêm mạc hầu dễ bị kích thích

## Slide 17
Nasal Cannula

## Slide 18: Mặt nạ (Mask)
Cung cấp liều lượng oxy tối thiểu 5 l/p
Khi thể tích oxy dưới 6 lít/phút
 Hít CO2 vào lại.
Thoải mái, rẻ tiền.

## Slide 19
The Non Re- Breather Mask
The simple Oxygen mask
The Partial Re-Breather Mask
The Venturi Mask

## Slide 20
Hoạt động của
mặt nạ đơn giản

## Slide 21
Van 1 chiều
CO2
Túi trữ Oxy
Hoạt động của
mặt nạ không hít lại

## Slide 22: Venturi Mask

## Slide 23
Loại mặt nạ | Nồng độ cung cấp | Ưu điểm | Nhược điểm | Lưu ý
Mặt nạ đơn giản | 40-60% (V=5-8 l/p) | + Thoải mái + Dễ sử dụng. + Rẻ tiền. | +Nguy cơ sặc nếu nôn vào mặt nạ. +Giảm FiO2 cung cấp nếu mặt nạ không khít. | Không sử dụng với V<5 l/p, nếu không sẽ hít lại do CO2 tích lũy dần trong mặt nạ.
Mặt nạ hít lại một phần | 40-60% (V=6-10 l/p) |  |  | +Thở vào 1/3 lượng khí thở kết hợp với oxy. +Lúc thở không làm xẹp hoàn toàn túi thở để tránh tích tụ khí .
Mặt nạ không hít lại | Cao nhất 100% | + FiO2 cung cấp với nồng độ cao. | +Nguy cơ sặc và giảm FiO2 tương tự. + Nồng độ Oxy trong túi phụ thuộc vào tần số thở, biên độ thở. | +Chỉ thở nguồn khí từ túi mặt nạ. +Không khí môi trường và lượng khí thở ra không đi vào túi nhờ van 1 chiều.
Mặt nạ Venturi | Thấp và chính xác 24-50% | + FiO2 cung cấp chính xác. | + Khó chịu, không thoải mái. + FiO2 cung cấp sẽ tăng nếu nguồn cung cấp bị hạn chế hoặc tắc. | + Dùng cho bệnh nhân COPD- đối tượng đòi hỏi kiểm soát FiO2 chính xác (đảm bảo cung cấp oxy an toàn).

## Slide 24: Lều oxy
Trẻ em
Người lớn
- Áp dụng khi không thể dùng mặt nạ.
- Dùng kết hợp hệ thống Venturi
 ổn định FiO2

## Slide 25: Catheter qua nội khí quản
Cung cấp oxy hiệu quả hơn
Ít tạo ra phản ứng phụ.
Dòng Oxy cung cấp V<1L/p không cần làm ẩm.
V>5l/p có thể được cung cấp.